## Slide 1: Atelier logiciel : simulation d’un système de transmission
Soutenance de fin de projet – 16/10/2024
1
Notes: Pol

## Slide 2: Sommaire 01 04 02 05 03 06
Équipe et rôles
Gestion de projet
Architecture du système de transmission
Cas d’étude
Bilan
Gestion du développement
2
Notes: Pol

## Slide 3: Équipe et rôles
Jordan BAUMARD
Développeur principal
Conçoit l’architecture, développe les fonctionnalités clés et garantit la qualité du code
Roman GUERRY
Développeur
Participe au développement de diverses fonctionnalités et contribue au bon déroulement du projet
Pol GUILLOU
Chef de projet
Coordonne le projet, assure la communication entre les membres et rédige le rapport
Mathis MAQUENNE
Responsable DevOps
Automatise les tests, rédige la documentation, déploie automatiquement les livrables
Maxime PERE
Responsable des tests
Conçoit et exécute les tests, vérifie la qualité et assure le bon fonctionnement des fonctionnalités
3
Notes: Mathis

## Slide 4: Gestion de projet
Nouvelle itération
Réflexion autour de l’architecture logicielle
Création de tests
Analyse des
résultats
Développement des
nouvelles fonctionnalités
Prise en compte des remarques des clients
Préparation
des livrables
Nouvelle itération
Point client
4
Notes: Mathis

## Slide 5: Gestion du développement
Mobilisation d’outils de tests tout au long du projet
Junit 4 / Emma / EasyMock
Mise en place de tests unitaires, fonctionnels, visuels et de performance
Exécution automatique de l’ensemble des tests par le pipeline
Outils et méthodes utilisés dans des contextes professionnels
Collaboration via un repository Git
Utilisation de deux branches (main et step-X)
Génération automatique de la documentation via un pipeline
5
Notes: Roman

## Slide 6: Architecture du système de transmission
Source
Codeur
Émetteur
Transmetteur
Destination
Décodeur
Récepteur
6
Notes: Roman / Maxime

## Slide 7
Source
Destination
Source Fixe
Source Aléatoire
Architecture du système de transmission
Paramètres associés :
-mess : précise le message ou la longueur du message à émettre
-seed : précise l’utilisation d’une graine, pour l’initialisation des générateurs aléatoires du simulateur
Pour visualiser les résultats obtenus, utilisation de sondes
Avec le paramètre –s
Les sondes peuvent être placées en sortie de chaque élément de la chaîne de transmission
Les extrémités de la chaîne peuvent simuler :
Une caméra de surveillance
Un poste de sécurité qui reçoit le flux vidéo
7
Notes: Maxime

## Slide 8: Architecture du système de transmission
Source
Codeur
Émetteur
Transmetteur
Destination
Décodeur
Récepteur
8
Notes: Mathis

## Slide 9: Architecture du système de transmission
Codeur
Décodeur
Utilisation du codeur / décodeur
-codeur : précise l’utilisation d’un codeur (en émission) et d’un décodeur (en réception)
Permet de diminuer le taux d’erreur binaire
Reçoit et émet une séquence binaire
Mise en place de la méthode de codage de retenu
Codeur
Transforme un bit reçu en une séquence de trois bits :
  0  010
  1  101
Décodeur
Transforme les séquences de trois bits reçus en un bit à transmettre :
  000  0
  001  1
  010  0
  011  0
  100  1
  101  1
  110  0
  111  0
9
Notes: Mathis

## Slide 10: Architecture du système de transmission
Source
Codeur
Émetteur
Transmetteur
Destination
Décodeur
Récepteur
10
Notes: Jordan

## Slide 11: Architecture du système de transmission
Récepteur
Émetteur
11
L’émetteur :
Reçoit un signal binaire
Effectue une conversion binaire à symbole
Applique un filtre de mise en forme
Émet un signal analogique
Le récepteur :
Reçoit un signal analogique
Analyse le signal symbole par symbole
Calcule la valeur moyenne du symbole
Émet un signal binaire
Paramètres associés :
-form : Précise la forme d’onde du signal analogique (NRZ, NRZT ou RZ)
-ampl : Précise l’amplitude min et max du signal
-nbEch : Précise le nombre d’échantillons par bit
Notes: Jordan

## Slide 12: Architecture du système de transmission
Source
Codeur
Émetteur
Transmetteur
Destination
Décodeur
Récepteur
12
Notes: Pol

## Slide 13: Architecture du système de transmission
Transmetteur
Transmetteur
Multi-trajets
Transmetteur
Parfait
Transmetteur
Gaussien
Fonction des différents modules :
Transmetteur Multi-trajets : simule l’effet de multi-trajets
Transmetteur Parfait : pas de bruit
Transmetteur Gaussien : ajoute un bruit blanc gaussien au signal
Paramètres associés :
-ti : Utilisation d’une transmission analogique multi-trajets (5 trajets au maximum)
-snrpb : Utilisation d’une transmission analogique bruitée, la valeur indiquée représente le rapport signal à bruit par bit (/)
13
Notes: Pol

## Slide 14: Exemples de résultats obtenus
14
Paramètres :
-mess 60
-snrpb 5
-nbEch 9
-form NRZT
-ti 3 0.4 20 0.7
-s
Notes: Pol

## Slide 15: Comparaison entre la théorie et la pratique
Impact du SNRpb sur le TEB théorique et le TEB pratique
TEB théorique en fonction du SNRpb
TEB pratique en fonction du SNRpb
15
Notes: Jordan

## Slide 16: Visualisation de données
Comment visualiser nos données pour les interpréter ?
Classes VueCourbe, VueValeur
Export CSV + Affichage en Python
16
Notes: Jordan

## Slide 17: Visualisation de données
Impact des multi-trajets
TEB en fonction des trajets indirects avec les amplitudes augmentées à chaque simulation
TEB en fonction des trajets indirects avec les décalages augmentés à chaque simulation
Amplitude = Amplitude x 1,2
Décalage = Décalage + 20
17
Notes: Jordan

## Slide 18: Présentation de cas d’étude
Déploiement de notre simulateur sur des réseaux de capteurs câblés
Environnement 1 : Optimisation énergétique dans un canal comprenant un bruit blanc additif gaussien (BBAG)
Environnement 2 : Maximisation du débit dans un canal de type multi-trajets
18
Notes: Mathis

## Slide 19: Cas d’étude – Environnement 1
Émission
Canal
Bruit Blanc Gaussien
Réception
Objectifs :
Alimentation des émetteurs grâce à des batteries
Transmettre bits utiles par jour
Garantir un TEB sur l’ensemble du signal émis
Solution proposée :
Forme du signal : NRZ Binaire
Nombre d’échantillons par symbole : 30
SNR par bit : 10.0dB
Consommation par jour : 1 Joule
Le système peut donc fonctionner 3 jours avec les batteries
19
Notes: Pol

## Slide 20: Cas d’étude – Environnement 1
Comment fiabiliser notre solution ?
 Utilisation du couple codeur / décodeur afin d’avoir un code correcteur d’erreurs
0  010
1  101
}
3 bits transmis pour chaque bit utile
Conséquences :
  L’émetteur consomme 1.308 Joules par jour (30,8%),
  Cela réduit l’autonomie du système à 2 jours, 6 heures et 57 minutes
  Avantage : amélioration de la fiabilité de la transmission
  Inconvénient : augmentation de la consommation
20
Notes: Maxime

## Slide 21: Cas d’étude – Environnement 2
21
SNR : 15 dB
Signal : NRZ
nbEch : 30
Même seed pour toutes les simulations
1 multiTrajet de rapport d’amplitude 0,5
Déploiement du système dans un canal à deux trajets (10us de retard) avec formes d’onde NRZ et NRZT
Notes: Maxime

## Slide 22: Cas d’étude – Environnement 2
22
SNR : 15 dB
Signal : NRZT
nbEch : 30
Même seed pour toutes les simulations
1 multiTrajet de rapport d’amplitude 0,5
Notes: Maxime

## Slide 23: Bilan
23
Les résultats obtenus avec notre simulateur sont en accord avec les résultats théoriques
Propositions de solutions en réponse au cas d'étude pour les deux environnements
Pas de soucis majeurs rencontrés durant le projet. Les points réguliers avec le client étaient positifs
L'organisation de l'équipe et les missions transversales de chacun ont permis de respecter les délais à chaque itération
Notes: Roman

## Slide 24: ANNEXES

## Slide 25: Annexe, Calculs du débit binaire pour les signaux NRZ et NRZT

## Slide 26: NRZ – Pas de BBG, pas de trajets

## Slide 27: NRZT – Pas de BBG, pas de trajets

## Slide 28: RZ – Pas de BBG, pas de trajets

## Slide 29: NRZ – Présence de BBG, pas de trajets

## Slide 30: NRZT – Présence de BBG, pas de trajets

## Slide 31: RZ – Présence de BBG, pas de trajets

## Slide 32: NRZ – Pas de BBG, présences de trajets multiples

## Slide 33: NRZT – Pas de BBG, présences de trajets multiples

## Slide 34: RZ – Pas de BBG, présences de trajets multiples

## Slide 35: NRZ – Présence de BBG + trajets multiples

## Slide 36: NRZT – Présence de BBG + trajets multiples

## Slide 37: RZ – Présence de BBG + trajets multiples

## Slide 38: Script runTests

## Slide 39: Shuffle des arguments